## Slide 1: Section之Excel制柱状
2013.06

## Slide 2: 简介
Section是基于MapGis输入编辑子系统而添加了专业的地质图件编辑工具，大大提高了地质图件的制作效率。与Excel结合实现强大丰富的数据沟通功能；图形可以在不同工程之间、不同文件中，不同时间，不同位置自由复制粘贴；方便的图例拾取、修改、排版操作，可定制及使用用户图签；便捷的图切剖面操作；实现了CAD与MapGis数据格式的互转，按原图层或点线面类型输出为MapGis格式；实现读取原MapGis花纹库及AutoCAD花纹库，花纹角度渐变填充。增加区块图、储量核查、水系沉积物和土壤化探自动编号等专题图件辅助功能。柱状图改用Excel进行录入编辑，输出定制的MapGis格式的图件。
免费软件。新手请先查看帮助，及下载辅助视频。
Notes: Excel、Cad互转、角度花纹、专题辅助、E柱状图

## Slide 3: 来源与安装
Notes: 1、环境：Windows+mapgis
2、来源：搜索、论坛
3、安装：绿色复制粘贴；绿色系统变量；安装包
4、卸载：直接删除；卸载程序
5、支持：帮助；社群论坛；博客；录像
6、反馈：论坛；博客

## Slide 4: 二维码
Notes: 下载地址二维码

## Slide 5: 柱状图(Excel)
Notes: 1、启动时按钮不可用，需要启用宏。

## Slide 6: 柱状图界面
清空数据不可恢复；
导入数据（钻孔）方便多人协作；
出图设置：最后总结
库设置根据需要修改
黑色文字列为输入或引用数据，红色为自动计算数据，无需输入
Notes: 1、导入数据与钻孔的却区是所有数据与选择的钻孔。
2、清空为所有，删除钻孔只对选择的钻孔数据。

## Slide 7: 库设置
1、花纹库：根据你所使用的系统库，会用到的花纹建立；
2、地层颜色库：同上。以上均只是为系统库内色索引号。
3、字体参数库：不能居中设置哦
4、样品参数库：F1、F2……代表的矿种名、单位设置
5、柱状图参数：
打印选择对应为固定格式的输出项目；任何改变的栏目都归自定义（1）。
自定义栏目后，引用内容位置（共10位）：表序2+列序2+区间列序4+对齐码2
Notes: 1、自定义栏目的数据表无法自建，可利用已有的表及未使用表格列
2、水位变化曲线，最好不要改动。（2根线，自定义有困难），同理“钻孔结构及封孔”。

## Slide 8: 输出设置
1、表头样式为1，图头为1表示闽西队格式；设置为0 表自定义。
2、设置表头，在柱状图参数设置后读取，并美化。
3、插入附表
Notes: 1、表格分栏没有作用；

## Slide 9: 附表设置
A | B | C |  |  |  |  | 代码 | 位置大小 | 间距 | 字体
1 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  | s | 0 |  | 
0 | 10 | 钻孔弯曲度测量结果表 |  |  |  | 0 | e | -5 |  | 
0 | 10 | 测量次序 | 孔深(m) | 天顶角 | 方位角 | 0 | f | 4 | 0.1 | 1
0 | 6 | 0802 | 0803 | 0806 | 0807 | 1 |  |  |  | 
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1、蓝色为首行首列-高宽，红色1表格识别标志，空格不读；与1同行开始读宽度数据。
2、底部和右侧绿色为控制行数和列数的控制：0表固定，1表不可固定，直到读完表格数据为止。
3、内容获取地址：0802—第08表第02列
4、布局代码（须紧靠行列数控制后）：X_-Y|-F
s左侧距离值，c正中距离值，e底部或右侧距离值
Notes: 1、表格识别：有表格插入的地方，A列不能为空，否则不再读取数据。顶部和左侧数据为高宽数据；
2、内容获取地址：0802表08表02列数据；
3、第一行X值，第二行Y值，第三行字体。

## Slide 10: 绘制柱状图
一、设置表头
初始化表头—从表格获取，须美化（文字对齐）
保存表头——保存上面修改好的
读取表头——读取保存的表头
设置默认——设置默认后每次均调用此表头；
二、绘制柱状图
三、批量输出jpg
Notes: 1、无法输出图形，比例尺？设置正确否？数据处理？
2、批量输出jpg，需先设置好页面。——裁剪边框

## Slide 11: 设置环境目录退出
1、切换MapGis环境目录的时候，点击如蓝色的按钮会退出。
此问题主要存在Win7和Win8中，4月11日刚好在重做系统的时候发现了Win8的解决方法。
解决：Win7的网络工作组一定不能进入家庭组，Win8的一定要创建并加入家庭组。
Notes: Win7操作：
1、打开网络共享中心，点击改为工作组，再左下角的家庭组，进入页面后点击“离开家庭组”。
Win8下操作：
1、打开网络共享中心，点击左下角的家庭组，进入页面后点击“创建家庭组”，后面的看自己需要而定。