## Slide 1: 矿产资源储量报告编制要点
四川省矿产资源储量评审中心
董显宏

## Slide 2: 矿产资源储量报告满足
1、相应规范和规定的要求
2、为矿证管理职务
3、是矿床进一步勘查和矿山开发设计利 用的依据

## Slide 3: 一、报告名称
1、勘查报告
四川省xx县（县级市或县级区）xx矿区（井田）xx矿普查（详查、勘探）报告
四川省xx县xx矿区（井田）xx矿山名称xx矿资源储量核实报告
2、核实报告

## Slide 4: 二、概述
（一）矿区位置、交通
1、矿区位置
矿区位于xx县城(或县级市、区)xx度方向。直距xxkm，核实报告直接表述矿山中心点坐标。勘查类报告表述资源储量估算中心点坐标（最好是经纬度）。若有几块就表述最主要矿体中心点。
2、交通
矿区是否通公路。重点要写离管辖县城的公路里程。（可网上查询公路里程）

## Slide 5
（二）矿业权设置情况
1、勘查类报告表述探矿探矿许可证的颁证机关、证号、有效期限、允许勘查矿种。坐标:（54、80经纬度），面积，若有扩大勘查范围，请溯及以前表述，若增加矿种亦要说明。
2、核实报告：采矿许可证的颁证机关、证号、有效期限、允许开采矿种、开采标高。采矿权范围坐标（54、80直角坐标），面积，与周边矿业权的关系。

## Slide 6
（三）以往地质工作及报告评审情况
主要表述主管部门审批、审查的地质成果(上表或入库)。审查机关(机构)，文号，审查结果。在主管部门的备案登记情况。特别注意核实报告的矿山最近一次价款处置报告的情况，它是本次核实对比的依据(省厅“川国土资函[2014]119号”):“矿业权人依法新做的地质勘查报告或储量核实报告核实的资源储量较其以往最近一次处置价款时核实的资源储量增加的，一律应当对新增的资源储量进行价款评估并缴纳价款”。若是2010年矿业权实地核查时采矿权范围有变化的，需按现有采矿权范围进行分割。其分割后在现有采矿权内的量(查明)作为本次核实对比的依据。

## Slide 7
（四）矿山开采简况
1、对探矿权内有动用量(老窑或越界开采)，应有主管部门的文件(或处罚文件)。
2、采矿权有越界开采的必须附有主管部门的处罚文件。

## Slide 8: 三、矿区地质
（一）区域地质应简单叙述，并指出成矿有利地段（不要太多篇幅)。

## Slide 9
（二）矿区地质
1、地层、构造、岩浆岩
（1）描述矿权内出露地层，重点是含矿地层。
（2）构造主要是
①矿区的大地构造位置（四级单元)。
②与成矿有关系的构造或破坏矿体（层）的构造。
（3）矿权内岩浆岩及其分布，重点叙述与成矿有关的岩体或岩脉等。

## Slide 10
2、矿体（层）特征
非煤： 分布位置、产出形态、总体产状、矿权内的长度(资源储量估算)、最大斜深、有多少个有效工程控制。矿体厚xxm—xxm、平均xxm，厚度变化系数；矿石品位xx%—xx%、平均xx%，品位变化系数，有益伴生组份平均品位。
煤层：产出部位、与上(或下)一层煤的煤层间距、产状、可采范围、可采范围煤层采用厚度、煤层结构、夹矸特征，顶、底板情况。

## Slide 11
3、矿石质量
矿石的矿物成份(金属矿物、脉石矿物)、构造、主要有益组份的粒度、嵌布特征等。矿石化学成份、有益伴生组份含量、有害组份的情况、矿石的风(氧化)情况。自然类型及工业类型等。
煤炭:灰份、水份、固定碳、挥发份、全硫、发热量、粘结指数、胶质层厚度、焦渣特征、煤类，洗选成果及主要用途。

## Slide 12
4、矿石加工技术性能
（1）若小型矿床、临近有生产矿山，且矿石品位和类型相近。可采用类比法。
（2）大、中型矿床，无法类比的矿床，必须采取有代表性的选矿试验样，选矿试验报告作为单独的附件。报告正文中只引用结果。小型矿床可只作试验室流程试验，中型以上矿床要作扩大连续试验。重要的或矿床规模大于大型2倍的，必要时作半工业试验。试样一般应略低于矿床平均品位。报告引用结果：采用的工艺流程、获得的产品品位、回收率、获得产品是否满足相关行业的指标；尾矿品位必须低于边界品位。
核实报告：矿山有自建选厂的，可收集近几年的生产统计台账进行可选性能评价。

## Slide 13: 四、开采技术条件
（一）水文地质：矿区海拔标高，最低侵蚀基准面。资源储量分布(上山或下山)。矿区内是否有大的水体，对今后开采有无影响。
1、露采矿山：气象部门收集降雨量资料。露采境界最大汇水面积和汇水量，边坡稳定性评价。
2、坑采矿山：含水层、隔水层、含水情况、充水因素。是否断层导水，对今后矿山开采的影响。坑道中涌水量的观测数据，据坑道和水文钻孔采用比拟法或大井法预测未来矿山涌水量。

## Slide 14
（二）工程地质：矿层顶、底板情况。硐室稳定性评价。
（三）环境地质：矿区内有无危岩、塌方、泥石流等。对矿山开采和工业矿场有无影响。矿山开采对生态、环境的影响评价，预防措施等。

## Slide 15: 五、勘查(核实)工作及质量评述
（一）测量:从国家已知点引入建立矿区的控制测量、采用方法、测量仪器及精度、地形测量（煤、磷等沉积型矿产一般不能小于1:5000。其他矿产比例尺1:2000)。剖面测量(一般1:1000)。工程测量(最好有测量资质单位单独的测量总结报告)。
（二）各种探矿工程（槽、坑、钻）质量。特别是钻探工程，要满足钻探工程六大指标的要求，对其质量状况评价。

## Slide 16
（三）填图、编录等工作质量评述
（四）采样、加工、化验：
1、刻槽：据采样规格、按质量对其采样质量评述。
2、岩芯(½劈心)：可采用长度或重量采取率进行评述。
3、化验：据光谱分析确定基本分析项目，内检10%、外检5%、外检5%若达不到30件，必须满足30件的最低要求。

## Slide 17
4、体重样：若为原生矿石，采小体重样(不要将岩石统计)，据回归分析计算体重值。若矿区大部分为松散的风(氧)化矿石，采取大体重样(50×50×50厘米)。
5、伴生组分：可以是基本分析，组合析评价：可用单工程组合，也可用块段组合进行组合分析。
6、勘查类型确定：按规范的5个要素进行打分，类型系数1.7以下为Ⅲ类，1.7—2.5为Ⅱ类，大于2.5为Ⅰ类型。

## Slide 18: 七、资源储量估算
（一）工业指标
1、核实报告：可沿用上次核实报告的工业指标。若要改变，需有论证材料。
2、小型矿床可采用规范规定的一般工业指标，不需论证（或临近生产矿山)类比。
3、中型及以上矿床规模可采用一般工业指标，不一致时必须进行工业指标论证，要有矿山设计资质单位进行方案论证，确定矿床工业指标。

## Slide 19
（二）估算方法：
1、采用地质块段法(水平投影)要有底板(顶板)等高线。
2、采用勘探线剖面法的要在剖面图上注明块段对应关系。
3、估算图上各工程矿体厚度必须是真厚度。
（三）参数选取：特别是体重、应注意。
（四）资源储量估算范围
1、勘查报告:由多少拐点圈闭(分几块)。拐点坐标（有多块的应顺序编号)。总面积xxkm²、估算标高xxm—xxm。若有几块的在坐标表中分列面积和标高。
2、核实报告:采矿权范围内保有资源储量估算范围(扣除采空区及空白区)。

## Slide 23
（五）估算结果
1、勘查报告:
（331）矿石量、金属量
（332）矿石量、金属量
（333）矿石量、金属量
矿石量以万吨为单位，保留小数点最后一位。金属量保留整数。
Ag以吨为单位，Au以Kg为单位（金属量）
2、核实报告:
保有(111b)xx,(122b)xx,(333b)xx,动用xx，要有核实基准日(一般为月末)。

## Slide 24
（六）变化原因分析（核实报告）
上面说了以最近一次价款处置的核实报告对比：若变化率±30%左右，为重大变化，需评审中心派专家组，会同当地国土主管部门一起到矿山落实引起变化的主要因素。中心编制现场复核报告。市、县国土资源局出具证明文件。对动用量与采矿证生产规模不匹配(相差太大的)，也要当地资源主管部门出具证明文件。报告中必须对主要引起变化的原因进行叙述，对比是以矿石量为基础(价款评估是以矿石量来计算)。

## Slide 25: 七、其他
（一）矿产资源储量管理是矿政管理的核心职能之一。矿产勘查开采与生态文明建设谐调。
（二）工业指标：
严格按规定使用工业指标:预查、普查阶段应采用一般工业指标；详查、勘探阶段可采用一般工业指标，也可由资质单位论证确定。核实报告与最近一次报告不一致的，应由资质单位论证。

## Slide 26
（三）严格区分煤层气与煤层瓦斯在采标测试、分析评价的不同要求。
（四）对探矿权内未估算资源储量的空白区应作出评价。
（五）用于探转采或核实报告程度:小型达到详查、中型以上，必须达到勘探要求。

## Slide 27
（六）伴生组份估算：
1、做了基础分析，选矿试验与主矿产相同的查明程度、类型与矿种一致；
2、当伴生组份只进行了组合分析，归类为推断的资源量。
3、共伴生组份达到综合评价要求，其赋存状态和回收未查明，不予评审。
4、当伴生组份达到要求，但经资质单位论证或生产证明无法回收的，列入另有。
（七）注意勘查中的放射性和有毒物质（如煤中的汞）。

## Slide 28
（八）关于外推距离：控制工程间距尖推½或平推¼。
（九）勘查工作弄虚作假及报告质量（省政府59号文）
（十）技术会审会：
1、资源储量发生重大变化的储量报告。
2、用于矿业权转让的储量报告。
3、中型规模及以上的储量报告。
4、工程建设压覆已查明重要矿产资源评估报告。

## Slide 29: 谢谢！