## Slide 1: 剖面图及柱状图绘制技巧
福建省闽西地质大队资源环境研究院
童茜辉
2021年3月

## Slide 2: 剖面图绘制准备工作
1、设置好参数
2、地形图
3、快速设置高程属性

## Slide 3
设置参数
应该注意的问题：
1、地形是否采用曲线就看实际中是否需要。个人认为最好不使用曲线。

## Slide 4
应该注意问题：
1、地形线图层需要纯粹的地形线文件，不要掺杂界线、断层、房子、公路等之类的线，会影响到切剖面的质量。
2、如果地形线文件中有陡坎、掘坑等之类的线，高程属性赋值为0。
地形图

## Slide 5
快速给地形线赋高程属性
赋高程值步骤：
1、找准起始线。了解这条线的高程。
2、以这条线为起始线拉线赋高程。
3、再次以赋过高程的线为起始线拉线给其它线赋高程。

## Slide 6: 开始绘制剖面图
一、利用地形线形成剖面图
1、拉线读取、定点读取、选线读取其实
是同一种方法。
2、选折线读取，地形不是投影到剖面线，剖面上地形高程是按照勘探线与地形相交点的高程形成，长度是折线长度。

## Slide 7
3、垂直投影图，按照矿体的走向的线与地形线交点，垂直投影到纵剖面上。左图上蓝线是矿体走向，紫色线是纵剖面线，蓝色线与地形线相交点投影到紫色线上，形成剖面。
开始绘制剖面图

## Slide 8
开始绘制剖面图
读取地形线数据应注意 的问题：
1、勘探线是有方向，要注意勘探线方向与你剖面图方向一致。
2、勘探线线头不宜留大量空白区域，如果确实存在这样情况，人为增加小短线，赋给高程。

## Slide 9: 增加设计钻孔机探槽
1、读取完地形数据后，选择剖面信息，可以增加设计钻孔机设计探槽。填好数据后按存储保存数据，再在地形图上点另外一个设计钻孔位置进行下一个钻孔设计。
2、探槽设计也是和钻孔设计类似。

## Slide 10: 读取地质信息
选择读取地质信息菜单，在这之前，必须把地质区文件设成编辑状态。
在软件下方弹出对话框后选择存储即可。这样做的好处就是剖面图上地层界线分好了。

## Slide 11: 图切剖面
读取完地形数据和地质信息后，就可以直接图切剖面了，切完剖面，我们可以从地质图上切一部分图形到平面图上，可以对比平面图绘制我们需要的图元。
读取地质图上的数据，可以先关闭我们不需要的图层。

## Slide 12: 绘制完工钻孔
绘制钻孔步骤：
1、准备好钻孔柱状图数据表。主要是利用数据表中的孔斜表和采样表数据。
2、在孔斜表填好剖面图方位。

## Slide 13: 绘制完工钻孔
绘制钻孔步骤：
3、选择菜单中的绘制完工钻孔。
4、是否需要精确定位。如果不需要精确定位，就可以点击“OK”，再点击你要绘制的位置。如果需要精确定位，我们需要选上是否精确定位。坐标数据可以先建个txt文件。

## Slide 14: 绘制剖面图
二、利用测量数据形成剖面图
1、首先要准备测量数据表（SECPMINFO.xls）。
2、选择读取测量数据。

## Slide 15: 绘制剖面图
二、利用测量数据形成剖面图
3、选择好我们要绘制的剖面。
4、绘制的剖面是利用测量数据绘制而成。

## Slide 16: 绘制柱状图
前期准备工作
1、按照柱状图数据表格填写数据。
2、设计好柱状图需要的花纹库，在MapGis中设计好花纹。花纹尽量不要设计复杂花纹，避免打开柱状图困难。数据表中图案号对应MapGis中的图案序列号。
3、填写好地层颜色库、字体参数库、样品参数库。
4、设计我们需要的表头。
5、填写最后总结中的数据。
6、设置好程序中的参数，选上地层与矿体颜色合并，柱状图花纹会显示颜色。

## Slide 17: 绘制柱状图
怎样设计柱状图表头
1、先设计好柱状参数表。具体怎么设置请查阅帮助文件。
序号不要改动
按照柱状图从左到右排好顺序。
不要改动，自定义的自己填写名称
如果是自定义的栏目，表序号2+列序号2+区间列序号4+对齐方式代码2，总计10位数字。

## Slide 18
绘制柱状图

## Slide 19
绘制柱状图
是否压缩：0 代表不压缩钻孔；非0 代表压缩钻孔； 压缩厚度：分层厚度超过这个设置厚度（m）后就会被压缩。但有采样品的部分不会被压缩，不管是否超过设置厚度； 压缩符号：如果满足压缩分层条件的，就会出现此符号；此处填写子图库的对应子图号。 自动插表：自动在形成柱状图的时候控制钻孔柱状图插入图签、孔斜表、孔深校正等附表；非0为自动插入，0为不自动插入。 表头样式：1为默认表头（闽西地质大队格式），0为自定义表头（凡是非闽西队格式的都为此设置）。他们分别要配合柱状图参数表的“打印选择”和“自定义”来使用； 外框线宽：指柱状图外框线的宽度（mm）； 内框线宽：指柱状图内框线的宽度（mm）； 地质描述：地质描述部分内的引线布局方式：-1 代表大部分会向上拉线；0 代表平均分配；1 代表向下拉线。 表格分栏：指插入的表格超过多少行会自动分栏，假如你填写的栏数小于实际分栏数目， 程序将自动调整表格分栏数目；【功能未完成】 表头起点：指定程序读取柱状图表头的单元格起点位置（栏宽值对应行），图中绿色位置。 表格起点：指定程序插入图签、孔斜表、孔深校正等附表的单元格起点识别位置（栏宽值对应行），图中黄色表格。 默认图头：1代表使用系统提供的图头样式；0 代表自定义的图头样式。若有自定义栏目时，则需填0。

## Slide 20
绘制柱状图
数据处理（4个按钮）
编录数据处理：是对03编录表里面的数据进行处理； 数据预处理：是对除了03 编录表的数据进行计算处理，没有填写的数据； 寻找花纹：对03 编录表的花纹代码对应精确查找填充。 “返回”按钮：点击后会返回到01封面表。

## Slide 21
绘制柱状图
设置表头：
1、首先点击设置表头，数据表会自动把选择的列按顺序显示，见上图； 2、按照自己需要设置好表头； 需要注意的问题：
1、字体设置，10->3,11->4,12->5………
2、对齐方式，因为程序会根据方格长宽比自动调整文字是横排还是竖排，但有些情况可能需要调整，比如说分析结果CaO希望横排，可以在表中CaO向下对齐。
3、单位设置，如果某一列需要单位，就按下图在列中设置好单位。

## Slide 22
绘制柱状图
设置默认表头：
1、如果这个表头还不能满足你的要求，就要设置默认表头，如果以后不要默认表头，就可以到MapGis\program\section目录里面删除ZKTablerHead.sec文件； 2、先初始化表头，修改后保存表头，再设置默认表头，选择刚才保存的文件。

## Slide 23
绘制柱状图
设置表格：
1、表序列、表格列数； 2、代码区，S->起始，C->中间，E->结尾，F->字体。
横向起始右偏5的位置
竖向结尾下偏5的位置
字体及线参数