## Slide 1: 土方测量与计算
浙江永宏规划测绘公司
2023年4月

## Slide 2: 土方测量是什么
对土方在施工阶段变化部分的各种量（挖方量，回填量等）进行必要的测量以及计算，称之为土方测量。
在外业地形实测中: 平坦或者平缓的地方按照 10-15米左右间距采集坐标高程;有沟塘、坡坎的地方应准确测量出顶、底的高程及走向；拐弯以及地形复杂且多变的地方要适当加密测量点。
现状地形包括：原始地面、中间进度收方、最终施工完成面。

## Slide 3
确定范围线以及平场标高
土方计算成果
编制成果计算报告及检查
外业数据采集
把高程生成DTM
出成果
检查成果
数据导出及处理
土方测量具体步骤

## Slide 4
与甲方（业主）确定测量范围线以及平场标高（土方量计算的基准高程）
一、确认测量范围线及平场标高
范围线：一般是根据甲方提供的设计图纸的用地红线，或者甲方现场指出的范围线
平场标高：一般是根据甲方提供设计图纸上的基准高，或者甲方要求现场实测的基准高

## Slide 5
甲方要求现场实测的基准高
设计图纸上的基准高

## Slide 6
二、内业成果处理及土方计算
常规的2种土方计算方法：不规则三角网法（DTM法）、方格网法，简单分析2种土方计算方法的优缺点和适用情况。

## Slide 7: 不规则三角网法（DTM法）
DTM法计算土方量就是利用地面采集的离散高程点按照一定的构网规则来形成空间三角网结构模型，然后按照三棱柱的计算方法计算每个三棱柱的体积，最后累加获得所有三棱柱的体积，即为所求得的土方量。
根据所使用的原始数据的不同，DTM法土方量计算可以分为三种：第一种是依照图上高程点计算，第二种是由坐标数据文件计算，第三种是依据图上的三角网计算。
相对于方格网，不规则三角网具有以下优点：三角网中点和线的选取可以与地表的特征相协调，直接利用原始资料作为网格结点；能够插入地形线以保存原有关键的地形特征，能适应复杂、不规则的地形，从而能够更好地适合现场的地形特征。

## Slide 8: 方格网法
大面积的土方估算常用该法，适用于地形起伏较小、坡度变化平缓的场地。该方法将场区划分为若干正方形网格，边长可以取为5，10，20m等。
在格网点测定四个点位的高程值，每一格网按照四角高程的平均值取为最终的计算值，用该计算值与设计值的差值作为填挖方的高差值。

## Slide 9
三、土方量计算成果报告的编制及检查
报告模板已固定，需要填写的内容部分包括：工程地点、日期、甲方名称、项目的名称以及最终计算成果。报告编制完成后仔细检查上述几项内容填写是否准确，土方计算成果里面的面积与范围线的实际面积是否吻合。